Stahlbetonrohre	DIN EN 1916 - DIN V 1201

kreisrund mit Fuß - Form KF-FM,	ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

integrierte prüfbare Dichtung (PMI),

DN 2000 -  schalungserhärtet

Entwässerungsleitung DIN EN 1610 aus Stahlbetonrohren Typ 2 nach

DIN EN 1916 -  DIN V 1201 bzw. ÖNORM EN 1916 – ÖNORM B5074

und den erhöhten Anforderungen der FBS-Qualitätsrichtlinien herstellen,

beständig gegen chemisch mäßig angreifende Umgebung

gem. DIN EN 206-1 Expositionsklasse XA 2 Tabelle 1

Form SB-KF-FM Kreisquerschnitt mit Fuß und Falzmuffe

Herstellungsverfahren „ in der Schalung erhärtet „

Rohrverbindung integrierte prüfbare Verbindung (PMI)

mit fest in der Muffe eingebauter Dichtung

und Keilgleitdichtung auf dem Spitzende vor einer Schulter

Dichtmittel nach DIN EN 681-1  - DIN 4060

Einbau und Bettung gemäß DIN EN 1610

Prüffähige Statik gem. ATV-A 127

Es werden nur Rohre zugelassen, die mindestens 4 Stunden in der Schalung erhärten und somit absolut maß genau sind; der Nachweis über die schalungserhärtete Fertigung ist vor Verlegung dem AG schriftlich vorzulegen.

Rohrdurchmesser  DN	.... mm

Baulänge	…. m

Herstellernachweis :	HABA-Betonwerke

www.haba-beton.de